СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КАФЕДРА Прикладної гідроаеромеханіки

Агрегат насосний відцентровий

свердловинний для подачі води

типу ЕЦВ-10М-65-60…260

Агрегати призначені для подачі води зі свердловин з загальною мінералізацією не больше 1500 мг/л, масовою часткою твердих механічних домішок не більше 0,01%, водневим показником (рН) от 6 до 9,5 та температурою до 25ºС та можуть бути використані для міського, промислового, сельскогосподарського водопостачання та зниження рівня грунтових та пластових вод.

Агрегат складається з занурюваного електродвигуна та насоса.

В склад насоса входить підвід, напірні секції, відвід, обратний клапан и муфта для з’єднання з електродвигуном.

Основні параметри насосних агрегатів

| Подача, м3/год | 65 |
| --- | --- |
| Напір, м | 60-260 |
| Підпір не менше, м | 1 |
| Потужність електродвигуна, кВт | 22-63 |
| Габаритний розмір в поперечному перерізі не більше, мм | 235 |
| Внутрішній діаметр обсадної труби не менше, мм | 249,2 |
| Встановлена наробка не менше, годин | 10 000 |
| Середній ресурс до першого капітального ремонту не менше, годин | 20 000 |
| Встановлений строк служби до списання, років | 6 |

Насосний агрегат відповідає вимогам ДСТУ 10428-89 «Агрегати електронасосні відцентрові свердловинні для води» та має підвищену експлуатаційну надійність.

Основні переваги даних агрегатів

- Насос та електродвигун складають агрегат в якості самостійних вузлів, що виключає передачу осьових та радіальних зусиль від насоса до електродвигуна.

- Насос в цілому додатково оснащений упорно-опорним вузлом, що забезпечує повну розгрузку ротора насоса від осьових та радіальних зусиль, виключаючи їх передачу на ротор електродвигуна.

- Осьові зазори в насосі встановлюються при збірці насоса та змінам в процесі експлуатації не підлягають. Це забезпечує повну взаємозамінність та швидкий монтаж агрегату в свердловині.

- Конструктивне виконання деталей проточної частини (корпус секції, робоче колесо, спрямовуючий апарат) забезпечує високі анти кавітаційні якості агрегату та низькі вібро-шумові характеристики.

- Підбір матеріалів деталей насоса (корпуса, колеса, апарати, вал, втулки, клапан) забезпечую надійну роботу агрегату.

- Агрегат комплектується герметичним електродвигуном, який заповнено екологічно чистою рідиною (розчин гліцерину). Двигун має багатоступеневу конструкцію ущільнення вихідного кінця вала.

- Обратний клапан, встановлений в верхній частині насоса, виключає можливість розкрутки ротору насоса та електродвигуна в обратному напрямку при зупинці агрегату.

Модернізація дозволяє значно підвищити надійність роботи агрегатів серії ЕЦВ 10М, що в свою чергу дозволяє гарантувати безвідмовну роботу насосного агрегату протягом 2-х років та повний ресурс до списання – 6 років.

Сумський державний університет, каф. Прикладної гідроаеромеханіки, 40007, м. Суми, вул. Р-Корсакова, 2 т/ф (0542) 33-44-94, 066-990-15-98