СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра ПРИКЛАДНОЇ ГІДРОАЕРОМЕХАНІКИ

# Багатофункціональний теплогенерируючий агрегат-гомогенізатор

Багатофункціональний теплогенеруючий агрегат-гомогенізатор (ТГА) являє собою машину гідродинамічного принципу дії, в якому одночасно реалізується декілька процесів:

- тонке гідродинамічне подрібнення твердих включень робочого середовища;

- інтенсивне гідродинамічне перемішування робочого середовища з високим ступенем гомогенізації;

- перекачування робочого середовища через проточну частину агрегату;

- гідродинамічний розігрів робочого середовища.

Основною перевагою агрегату ТГА перед машинами-аналогами є його багатофункціональність, що дозволяє замінити технологічну лінію, яка складається з ряду вузько функціональних машин, таких як:

- мішалка;

- дробилка;

- нагрівач;

- насос.

Інтенсивне гідродинамічне перемішування відбувається в результаті формування в проточній частині агрегату широкомасштабних вихорових структур та за рахунок турбулентного перемішування в трубопроводах і баці.

Подрібнення твердої фази відбувається за рахунок гідродинамічного розриву (високий градієнт швидкості) в зазорах проточної частини.

Нагрів робочого середовища відбувається за рахунок вязкістного тертя рідини в проточній часті агрегату (нагрівальні елементи не використовуються).

Перекачування готового продукту, відбувається за рахунок відцентрових сил, що виникають при розгоні рідини робочим колесом.

Промисловий зразок ТГА (рис.1) складається з ємності, яка з’єднана з робочим вузлом лінією циркуляції. Приводом в даному агрегаті є асинхронний електродвигун.

В верхній частині бака розташовано люк для загрузки твердої фази, а в боковій – кран для залива води. На напірному трубопроводі встановлено кран для сливу готової продукції.

Проточна частина агрегату (рис. 2) складається з робочого колеса, яке встановлено на валу електродвигуна та двох статорних апаратів.

При роботі агрегату рідина через всмоктуючий патрубок підводиться в проточну частину, де розганяється лопатями робочого колеса (РК). На виході з лопатевого прострору РК в лопатевий простір статорних апаратів формуються інтенсивні вихрові структури, що забезпечує перемішування та гідродинамічне подрібнення та розігрів робочого середовища.

Управління агрегатом виконується за допомогою системи автоматичного керування (рис.2), яка забезпечує захист двигуна від перегрузок, холостого хода, асиметрії фаз, короткого замикання. Крім того, система управління дозволяє забезпечити автоматичну роботу агрегату за часом або температурі.

Параметри гомогенізатора

| Назва параметра | Значення |
| --- | --- |
| Потужність агрегату, кВт | 15 |
| Об’єм резервуара, л | 350 |
| Габаритні розміри, м | 1,5х1,5х0,8 |
| продуктивність при приготуванні, біодобавок, кг/час | 1000 |
| Співвідношення тверда фаза/рідина | 0,6/0,4 |
| Матеріал ємності та проточної частини | 12Х18Н10Т |
| Кількість обслуговуючого персоналу, чол. | 1 |

Даний агрегат, реалізований для приготування біологічних добавок на ТОВ "Біохем ЛТД", м. Київ, вул. Костюка, 39, директор – Чаповський Микола Іванович, тел. (044) 407-14-47, 407-16-88

Запрошуємо Вас до співпраці!

Контакти:

40007, м. Суми, вул. Р.-Корсакова, 2,

Сумський державний університет,

кафедра прикладної гідроаеромеханіки, телефон/факс: (0542) 33-44-94,

E-mail: papchenkoa@mail.ru

Папченко Андрій Анатолійович

066-990-15-98

# Text boxes

Рис.3 Система автоматичного керування агрегатом

Рис.1 Многофункциональный теплогенерирующий

агрегат–гомогенизатор