Сумський державний університет

Кафедра ПРИКЛАДНОЇ ГІДРОАЕРОМЕХАНІКИ

Обладнання для реалізації

процесу гідропомолу

| Розробники напрямку | А.о. Євтушенко, к. т. н, проф., зав. каф ПГМ |
| --- | --- |
|  | А.А. Папченко, к. т. н, науковий співробітник каф ПГМ |
|  | С.Ф. Ковальов, аспірант каф ПГМ |

Назва машини:

Багатофункціональний теплогенеруючий агрегат (далі ТГА).

Основні характеристики ТГА:

- Частота обертання ротора………………………..…......……..3000 об/хв.;

- Потужність..…………….………………………………....……….55 кВт;

- Рабоче середовище..………………………………........………гідросуміш.

Возможні напрямки використання ТГА:

- Хімічна промисловість;

- Харчова промисловість;

- Фармацевтична промисловість.

Функції, які виконує ТГА:

- Подрібнення – характеризується високим ступенем подрібнення та однородністю гранулометричного складу кінцевого продукту;

- Перемішування – інтенсивне перемішування рабочого середовища забезпечує однорідну структуру кінцевого продукту на виході;

- Підігрів – підігрів суміші до необхідної температури відбувається за рахунок сил тертя;

- Перекачування – перекачування забезпечується за рахунок насосного ефекту агрегата.

Перспективність ТГА.

Використання багатофункціонального агрегату забезпечує:

- в технології – спрощення технологічного процесу виробництва;

- в експлуатації – заміна ряду однофункціональних машин на одну багатофункціональну та зниження енергозатрат на виробництво.

Конструктивні особливості ТГА

Використовується принцип багатоступеневості в радіальному напрямку робочого колеса. Такий підхід дозволяє значно інтенсифікувати процес приготування замісу.

Рисунок 1 Загальний вигляд ТГА.

Ділові відносини.

Ведеться тісна співпраця зі  Стецьковським спиртовим заводом.

Запрошуємо до співпраці!

| Наші контакти: |  |
| --- | --- |
| 40007, м. Суми, вул. Р.-Корсакова, 2, | Євтушенко Анатолій Олександрович |
| Сумський державний університет, | Папченко Андрій Анатолійович |
| кафедра прикладної гідроаеромеханіки, | Ковальов Сергій Федорович |
| телефон/факс: (0542) 33-44-94 |  |