СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МОДУЛЬНИЙ КОМБІНОВАНИЙ ПОЖЕЖНИЙ

НАСОСНИЙ АГРЕГАТ

На основі багаторічних досліджень кафедри прикладної гідроаеромеханіки Сумського державного університету створено модульний комбінований пожежний насосний агрегат за так званою ”гідродинамічною схемою” комбінованого насосу. В якості насосу високого тиску використовується високообертовий турбонасосний агрегат з живленням турбіни від насосу нормального тиску.

Пожежний насосний агрегат дозволяє ліквідувати місця горіння у найбільше скорочені строки при мінімальних втратах і ушкодженнях матеріальних цінностей за рахунок впливу на місце горіння не тільки спрямованим водяним струменем, але і дрібнодисперсним туманом, для створення якого потребуються невеликі витрати води (4 л/с) при достатньо високому тиску.

Переваги

- Розроблений модульний комбінований пожежний насосний агрегат, завдяки оригінальному схемному рішенню перевершує закордонні аналоги майже за всіма показниками.

- Вартість модульного комбінованого пожежного насосного агрегату нижче вартості аналогів завдяки відмовленню від виготовлення точних зубчастих пар.

- Максимально низький показник витрати води при роботі агрегату значно зменшує матеріальний збиток від заливання приміщень водою (особливо в багатоповерхових будівлях).

- На більш довший термін роботи вистачає води у встановленій на існуючих пожежних машинах цистерні.

- Рівень шуму агрегату при роботі другої ступені (турбонасосу) значно нижче, ніж традиційної системи механічної передачі, яка підвищує оберти (мультиплікатора).

- Модульний принцип будови дозволяє виготовляти агрегат у 8-ми варіантах виконаннях, що підвищує ринковий попит насосного агрегату.

- Конструктивне виконання модульного комбінованого пожежного насосного агрегату дає можливість встановлювати його на існуючих пожежних машинах без зміни розмірів для приєднання.

Основні системи комбінованого пожежного насосного агрегату модульного типу

1) Насос ВЦПМ (відцентровий пожежний модульний) представляє собою агрегат, що з’єднує конструктивно і гідравлічно у собі відцентровий насос нормального тиску з колектором і відсічною арматурою.

2) Насос високого тиску з гідротурбінним приводом, який живиться від насосу нормального тиску.

3) Двопоршневий автоматичний вакуумний насос з системою клапанів.

4) Автоматичний дозатор піноутворювача з ручним дублюванням, що включає у себе струменевий насос.

Технічні характеристики комбінованого пожежного насосного агрегату

| Найменування показника, одиниця виміру | Значення показника |
| --- | --- |
| Насос нормального тиску |
| Витрата в номінальному режимі, м3/с (л/с) | 0,040 (40) |
| Напор в номінальному режимі, м, не менше | 100 |
| Потужність в номінальному режимі, кВт (к.с.), не більше | 56 (76,2) |
| Коефіцієнт корисної дії, не менше | 0,70 |
| Насос високого тиску (при послідовній роботі двох насосів) |
| Витрата в номінальному режимі, м3/с (л/с) | 0,004 (4) |
| Напор в номінальному режимі, м | 380...400 |
| Потужність в номінальному режимі, кВт (к.с.), не більше | 62,8 (85,4) |
| Коефіцієнт корисної дії, не менше | 0,25 |
| При сумісній роботі двох насосів |
| Витрата в номінальному режимі, м3/с (л/с): насосу нормального тиску насосу високого тиску | 0,015 (15) 0,002 (2) |
| Напор в номінальному режимі, м, не менше: насосу нормального тиску насосу високого тиску | 100 380...400 |
| Потужність в номінальному режимі, кВт (к.с.), не більше | 64,5 (87,8) |
| Коефіцієнт корисної дії (загальний), не менше | 0,35 |
| Частота обертання валу насосу нормального тиску, с-1 (об/хв) | 45 (2700) |
| Кавітаційний запас насосу нормального тиску, м, не більше | 3 |
| Найбільша геометрична висота всмоктування, м | 7,5 |

На цей час дослідний зразок модульного комбінованого пожежного насосного агрегату проходить лабораторні випробування та пропонується до серійного виробництва.

Контактна адреса

40007, м. Суми, вул. Р.-Корсакова, 2,

Сумський державний університет,

кафедра прикладної гідроаеромеханіки

Телефон/факс: (0542) 33-54-79, 33-10-24		Євтушенко Анатолій Олександрович

E-mail: info@pgam.sumdu.edu.ua