Сумський державний університет

Кафедра ПРИКЛАДНОЇ ГІДРОАЕРОМЕХАНІИКИ

Теплогенеруючі агрегати ТГА

Агрегат ТГА-2

ТГА – агрегат гідродинамічного принципу дії, в якому реалізується безступеневе перетворення механічної енергії привідного двигуна в теплову енергію рабочого середовища. Розігрів рідини відбувається за рахунок сил вязкістного тертя, що дозволяє відмовитися від використання нагрівальних елементів.

Сфери використання:

- Індивідуальне опалення адміністративних, житлових, виробничих та складських приміщень;

- опалення теплиць;

- опалення котеджей;

- гаряче водопостачання для виробничих та комунальних цілей;

- сушка різноманітних матеріалів;

- нагрів інших рідин без локального підвода тепла.

Принцип дії агрегату:

Розігрів рідини, що подається до всмоктуючого патрубку реалізується за рахунок сил в’язкості, які виникають при розгоні рідини роторною лопатною системою та її гальмування на статорних лопатевих апаратах. Такий принцип дозволяє генерувати тепло безпосередньо в рідині.

За рахунок використання роторної лопатевої системи на рідину в проточній частині агрегату діють відцентрові сили, які забезпечують насосний ефект агрегату. Це дозволяє забезпечити прокачування рідини через систему без використання додаткових циркуляційних насосів.

Для запобігання витоків рідини із агрегату передбачене торцеве ущільнення валу.

Необхідний тепловий режим забезпечується станцією автоматичного керування, яка крім того реалізує захисні функції (захист електродвигуна від коротких замикань, перегрузок, асиметрії фаз, контроль опору ізоляції.

Станція автоматичного

Керування

Технічні параметри агрегатів ТГА:

| Позначення агрегату | Потужність/частота електродвигуна, кВт/(об/хв.) | Габаритні розміри, мм | Режим роботи | Площа, що опалюється, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТГА-1М | 3/1500 | 562х263х235 | автомат. | 50* |
| ТГА-1 | 7,5/1500 | 730х350х302 |  | 125* |
| ТГА-2 | 15/1500 | 924х430х358 |  | 250* |
| ТГА-3 | 30/1500 | 1012х470х410 |  | 500* |
| ТГА-4 | 55/1500 | 1250х450х500 |  | 900 |
| ТГА-5 | 110/1500 | 1380х550х640 |  | 1800 |

* - параметр уточнюється при виборі обладнання

Переваги використання ТГА:

- створення та підтримка оптимального теплового клімату в Вашому приміщенні за рахунок використання індивідуальної системи опалення;

- можливість безступінчате регулювання температури від 10 до 85ºС за рахунок використання системи автоматичного керування;

- відсутність нагрівальних елементів, дозволяє відмовитися від попередньої водопідготовки та виключає утворення накипу;

- насосний ефект ТГА, що забезпечує прокачування рідини та не потребує установки циркуляційного насосу;

- простота та надійність обладнання.

Запрошуємо Вас до співпраці!

Контакти:

40007, м. Суми, вул. Р.-Корсакова, 2, Сумський державний університет, кафедра прикладної гідроаеромеханіки, телефон/факс: (0542) 33-44-94,       е-mail: papchenkoa@mailІ.ru

Папченко Андрій Анатолійович

066-990-15-98