вихрові розпилюючі протитечійні масообмінні апарати

Призначення: проведення процесів абсорбційного осушення природного та попутного нафтового газів, переробка стабільного вуглеводного газового конденсату та нафти ректифікацією в дизельне пальне та бензинові фракції на установках по виробництву моторних палив; проведення інших тепло- і масообмінних процесів.

Розпилення рідини відбувається за рахунок дії високошвидкісного газового потоку на струмені рідини, чим досягається високодисперсне розпилення, краплі по спіральним траєкторіям рухаються до периферії масообмінної камери протитечією газовому потоку.

Вперше в реальній конструкції масообмінного апарату реалізовано протитечійний вихровий рух газового та рідинного (краплинного) потоків, що дозволило досягти декількох ступенів зміни концентрацій в одному ступені розпилення та здійснити заміну колонного обладнання, яке складається з 6-10 масообмінних тарілок, одним апаратом.

Технічні характеристики:

- гідравлічний опір апарату 2,4 кПа;

- ступінь очищення газу 98-99%.

Нами досконало вивчено потреби та труднощі виробництв нафтової і газової галузей промисловості, маємо певний досвід впровадження високоефективного нафтогазового обладнання на підприємствах нафтогазового комплексу України.

Вважаємо доцільним та пропонуємо співробітництво в проведенні спільних науково-технічних досліджень, впровадженні сумісних конструкторсько-технологічних розробок з вдосконалення та модернізації існуючого нафтогазового обладнання.

Впровадження винайдених та запатентованих розробок високоефективного газосепараційного, тепло- та масообмінного нафтогазового обладнання приведе до покращення якості продукції, збереження значних коштів та отримання додаткових прибутків на Ваших підприємствах.

Ми завжди раді знайомству з новими людьми, зацікавлені в налагодженні дружніх та взаємовигідних звязків, пропонуємо наші наукові розробки і сподіваємося, що вони зустрінуть реальну зацікавленість потенційних партнерів.

Кафедра ПОХНВ готова до зустрічі з партнерами і сподівається на плідну співпрацю!

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Україна, 40007, м.Суми,

вул. Римського-Корсакова 2

кафедра «Процеси та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв»

info@pohnp.sumdu.edu.ua

(0542)337124

(0542)687795

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет технічних систем і енергоефективних технологій (ТеСЕТ)

кафедра

«Процеси та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв» (ПОХНВ)

розробки високоефективного газосепараційного

та МАСООБМІННОГО НАФТОГАЗОВОГО обладнання:

- газосепаратори інерційно-фільтруючого типу;

- структуровані насадки сепараційного, тепло- та масообмінного обладнання;

- вихрові розпилюючі протитечійні масообмінні апарати.

газосепаратори інерційно-фільтруючого типу

Призначення: очищення природного та нафтового попутного газів від рідини (конденсат, інгібітор гідрат утворення, вода) та механічних домішок на вхідних, проміжних та кінцевих ступенях сепарації у складі установок осушування, НТС, переробки газу, УКПГ, на компресорних станціях магістральних газопроводів, підземних сховищах газу, промислових дотискувальних компресорних станцій.

Конструкції комбінованих газосепараторів відрізняються високою ефективністю очищення газу від рідини у широкому діапазоні зміни продуктивності та тиску, мають понижений гідравлічний опір. Сепаратори обладнані ефективними вузлами входу, виконуючими функції попередньої сепарації рідини та вловлювання механічних домішок, коагуляторами дрібнодисперсного аерозолю та високоефективними відцентровими, інерційними та фільтруючими сепараційними елементами.

Технічні характеристики:

- вміст рідкої фази в газі на вході до сепараторів, не більше 200 г/м3;

- гідравлічний опір апаратів в межах 0,015-0,030 МПа;

- ефективне вловлювання високоди-сперсних краплин розміром 2R(5 мкм;

- унесення несепарованої рідини, не більше

0,015 г/м3.

структуровані насадки сепараційного, тепло- та масообмінного обладнання

Призначення: структуровані насадки призначені для встановлення до сепараційного, тепло- та масообмінного технологічного обладнання газо- та нафтопереробних заводів.

Інтенсифікація масопередачі обумовлена наявністю вхідних ефектів внаслідок частого руйнування й відновлення поверхні плівок рідини, а також їхньої циркуляції по товщині. Наступний аспект – багаторазове дроселювання газової фази по висоті насадки при розширенні його в зазорах між блоками й звуженні в каналах насадки, що приводить до турбулізації фаз й модулювання низькочастотних пульсацій. Рівномірність розподілу потоків по висоті також підвищує ефективність контактного пристрою. Пропоновані високоефективні структуровані насадки мають малий гідравлічний опір, високу продуктивність, підвищену ефективність, мінімальні втрати рідини с газом, значний вільний об’єм, високу міцність, саморозподіл рідини та газу. Насадка має високий коефіцієнт використання поперечного перетину колони і яскраво виражену сепараційну здатність. Використання насадки дозволяє зменшити габаритні розміри масообмінного апарата.

Технічні характеристики:

- питома поверхня 135-265 м2/м3;

- питома вага 270-290 кг/м3;

- вільний об’єм 78-96%;

- питомий гідравлічний опір 50-80 мм вод.ст./м.